## Slide 1: MENGGAMBAR PONDASI BATU KALI PADA BANGUNAN 1 LANTAI
Oleh: Ikhwanuddin, MT & TIM

## Slide 2: PENGERTIAN PONDASI-01
Pondasi: bagian bangunan yang berfungsi meletakkan bangunan dan meneruskan beban bangunan atas (upper structure) ke dasar tanah yang kuat mendukungnya (Gunawan, 1993).

## Slide 3: PENGERTIAN PONDASI-01 (Gunawan, 1993)
TANAH YANG MENDUKUNG
TANAH KERAS
MENERUSKAN BEBAN BANGUNAN
BEBAN BANGUNAN ATAS
PONDASI
MELETAKKAN BANGUNAN

## Slide 4: PENGERTIAN PONDASI-02
Pondasi adalah struktur perantara yang memiliki fungsi meneruskan beban bangunan di atasnya kepada tanah tempat fondasi berpijak, tanpa mengakibatkan kerusakan tanah atau penurunan bangunan diluar batas toleransinya (Asiyanto, 2007).

## Slide 5: PENGERTIAN PONDASI-02 (Asiyanto, 2007)
MENERUSKAN BEBAN BANGUNAN ATAS
KE ATAS TANAH PIJAKAN
TANAH KERAS
STRUKTUR PERANTARA
TURUN, TETAPI DALAM BATAS TOLERANSI
TANPA AKIBATKAN KERUSAKAN TANAH
PONDASI
STRUKTUR ATAS (UPPER STRUCTURE)

## Slide 6: FUNGSI PONDASI
FUNGSI PONDASI al:
Menstabilkan kedudukan bangunan
Mencegah penurunan bangunan/ kemiringan bangunan/ peretakan antar bagian bangunan
Meratakan penurunan bangunan

## Slide 7: PERSYARATAN PONDASI
Konstruksi pondasi harus memenuhi persyaratan sbb:
Terletak diatas tanah keras
Terbuat dari bahan yang keras, tidak mudah hancur, atau terpengaruh lingkungan
Bentuk dan konstruksinya kokoh
Kedalamannya cukup untuk mencegah gerakan lateral
Tahan terhadap beban guling

## Slide 8: PEMILIHAN PONDASI
Pemilihan konstruksi pondasi harus mempertimbangkan hal-hal sbb:
Kondisi tanah
Beban konstruksi
Kondisi lingkungan sekitar
Waktu dan biaya konstruksi

## Slide 9: PEMILIHAN PONDASI
Fungsi bangunan?
Bahan Konstruksi dinding? Batu bata/ kayu/ papan ringan
Kondisi tanah: stabil / tidak stabil?
Letak tanah keras: dalam / dangkal?
Jika:
Fungsi Bangunan: rumah tinggal
bahan konstruksi dinding: batu bata
Kondisi tanah: stabil
Letak tanah keras: dangkal
Maka digunakan >> Pondasi Dangkal-Tipe Menerus

## Slide 10: PONDASI DANGKAL-01
2 Jenis pondasi dangkal:
1a) Pondasi setempat (individual footing)
- Konstruksi dinding: kayu
- beban: ringan
1b. Pondasi Umpak
1a. Pondasi Telapak
1b) Pondasi Setempat (individual footing)
- konstruksi dinding: batu bata)
- beban: berat

## Slide 11: PONDASI DANGKAL-2
..... 2 Jenis pondasi dangkal (lanjutan):
2) Pondasi menerus (continous footing)
Persyaratan:
Kondisi tanah baik > 2 kg/cm2
Kedalaman maks: 1,5 m
  Muka air tanah: cukup dalam
  Cocok untuk: bangunan 1 lantai
2. Pondasi Menerus

## Slide 12: PONDASI MENERUS (Continous Footing)
Pemanfaatan : untuk bangunan tidak bertingkat
Fungsi : menahan beban dinding
Posisi : dibawah dinding dan kolom bangunan/ruang
Bentuk : menerus sepanjang dinding
Bahan konstruksi:
Batu bata, batu kali, batu cetak (batako), plat beton

## Slide 13: PONDASI MENERUS BATU KALI
Kelebihan:
Kuat dan awet, tidak terpengaruh oleh air
Dalam bentuk terbelah, memiliki permukaan yang kasar > baik untuk perekatan oleh spesi
Dalam bentuk utuh memiliki kepadatan tinggi (kekuatan tekan tinggi)

## Slide 14: KONSTRUKSI PONDASI BATU KALI
Dimensi Komponen Pondasi Batu Kali
No. | Elemen Konstruksi | Tinggi/ Lebar (cm)
1 | Pasir Urug | T: 10
2 | Lantai kerja (Aanstamping) | T: 15-20
3 | Pasangan batu pecah | T: 60-70 L atas: 30 L bawah: 60
 | Spesi: 1 PC: 3 Kp: 10 Ps | 
 | Spesi utk 20cm atas: 1 PC: 3 Ps | 
4 | Sloof | 15x 20
5 | Tanah urug | s/d tanah asli
Gbr. Konstruksi Pondasi Batu Kali

## Slide 15: KONSTRUKSI PONDASI BATU KALI
Fungsi Komponen Pondasi Batu Kali
No | Elemen Konstruksi | Fungsi
1 | Pasir Urug | Drainase air sekitar pondasi
2 | Lantai kerja ( anstamping); tanpa spesi | Landasan (lantai kerja); tempat pasangan batu pecah disusun
3 | Pasangan batu pecah | Meneruskan beban ke atas tanah
4 | Sloof (15x20) | Meratakan beban vertikal
5 | Pasir Urug | Untuk meratakan beban, meredam gaya geser
6 | Tanah Urug | Menutup galian; meninggikan lantai bangunan

## Slide 16: LEBAR TELAPAK PONDASI BATU KALI
Ukuran Telapak Pondasi
1. Dinding batu bata:
Lebar telapak atas: 25-30 cm
Lebar telapak bawah:
pasangan ½ bata: 60 cm – 80 cm
pasangan 1 bata: 80 cm – 100 cm
2. Dinding batu kali:
Lebar telapak bawah:
2 ½ x lebar dinding

## Slide 17: PERHITUNGAN TINGGI PONDASI BATU KALI
A. Standar Pembenanan:
Genting+reng+usuk+gording = 110 kg/m2
Kuda-kuda = 60 kg/m’
Plafond eternit+penggantung = 20 kg/m2
Pasangan ½ bata, spesi: 1 Pc: 5 Ps = 1.600 kg/m2
Sloof dan balok ring = 2.400 kg/m3
Pasangan batu kali pecah = 2.200 kg/m3
Tanah urug = pasir basah = 2.000 kg/m3
Catatan:
- Beban dihitung untuk menentukan lebar ambang bawah
- panjang pondasi diambil tiap 1m

## Slide 18: PERHITUNGAN DIMENSI BATU KALI
B. Daya dukung tanah (τ tanah):
Jika tidak dilakukan penyelidikan tanah, asumsikan:
Daya dukung tanah = 1 kg/cm2
No. | KATEGORI | τ tanah (kg/cm2)
1 | Sangat Lembek | 0,0 - 0,3
2 | Lembek | 0,3 – 0,6
3 | Sedang | 0,6 – 1,2
4 | Keras | 1,2 – 2,4
5 | Sangat Keras | 2,4 – 4,8
6 | Keras Sekali | > 4,8
2. Jika berdasarkan uji sondir (SPT-Standard Penetration Test):

## Slide 19: CONTOH PERHITUNGAN PONDASI BATU KALI
Misal:
Beban tiap m’ pondasi = 6.000 kg/m’
Daya dukung tanah yang diijinkan = 0,9 kg/cm2
Gaya (F) pondasi =
F= = = = 0,67 m
Jadi lebar pondasi= 0,67 m = 70 cm (dibulatkan keatas)

## Slide 20: TAHAP MENGGAMBAR PONDASI -01 (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
1. Gambar: batas lahan dan as ruang (sesuai dengan denah)

## Slide 21: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
2. Gambar garis dinding lebar 15 cm (7,5 cm kanan kiri as bangunan)

## Slide 22: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
3. Gambar garis lebar ambang atas pasangan batu pecah dengan jarak 15 cm dari garis as (jika lebar ambang atas 30 cm)

## Slide 23: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
4. Gambar 2 garis_lebar ambang bawah pasangan batu pecah berjarak 35 cm dari garis as.
Catatan:
garis antar pertemuan dinding hendaknya saling berpotongan
Untuk dinding di tepi lahan hak milik, hanya dibuat 1 garis saja (didalam lahan sendiri)_disebut pondasi ½ tapak

## Slide 24: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
5. Gambar 2 garis miring penghubung antara ambang atas dan ambang bawah pasangan pondasi batu pecah

## Slide 25: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
6. Gambar garis lantai kerja berjarak 45 cm dari as atau 37,5 cm dari dinding

## Slide 26: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
7. Arsirlah sloof dengan tipe blok, sedangkan kolom dibiarkan tanpa arsir
Catatan:
Jangan sampai terbalik, tidak sama dengan arsir pada denah

## Slide 27: TAHAP MENGGAMBAR RENCANA PONDASI (TEKNIK GAMBAR MANUAL)
6a. Tambahkan garis pondasi rollag untuk tangga teras, dengan lebar garis 22-23 cm
6b. Kemudian buat garis pembagi garis 6a, dengan jarak 5-6 cm.
Catatan:
Rollag adalah batu bata yang berdiri terhadap bidang tebalnya
Ukuran batu batu: 5,5 x 11 x 22 cm

## Slide 28: SELESAI
TERIMA KASIH